LOTTO N. 43

SCHEDA TECNICA

SISTEMI DI IMMOBILIZAZIONE, INDIVIDUAZIONE DEL BERSAGLIO, PROTEZIONE STRUTTURE SANE ED OFFICINA MECCANICA IN RADIOTERAPIA

N. 4 Breast boards, da collocarsi uno per ogni macchina di trattamento ed uno nel sistema di simulazione.

piano inclinato in fibra di carbonio

inclinazioni del piano da 0 a 25 gradi

profili per attacco dei fogli termoplastici per contenzione

set di agganci ai lettini di trattamento e/o simulazione

N. 4   Up-down tables, da collocarsi come.

dispositivi belly-board per trattamenti in posizione prona con dislazicazione delle anse intestinali

set di aggancio ai lettini di trattamento e/osimulazione in fibra di carbinio

N. 2 Total Body brace, per la immobilizzazione massinale del paziente in qualsiasi posizione.

dispositivo in fibra di carbonio per l’immobilizzazione globale del paziente, utilizzabile anche per segmenti separati compatibile con esame TC.

N. 20 Cuscini di immobilizzazione a vuoto, di dimensione 100x100 cm e volume regolabile

N. 20 Cuscini di immobilizzazione a vuoto, di dimensione 50x70 cm e volume regolabile

Bolus di diverso spessore per trattamenti con elettroni e/o compensazione tissutale in trattamenti con fotoni.

- fogli di materiale tessuto-equivalente con pelle di protezione in fogli 20x20 cm e 30x30 cm, con spessori variabili da 0,5 a 2 cm in numero di 5 ogni dimensione ed ogni spessore.