CAPITOLATO SPECIALE

Della procedura aperta per la fornitura di attrezzature sanitarie per

la U.O. di 3^ Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta specializzazione Civico e Benfratelli,

G. Di Cristina

Art. 1

OGGETTO DELL’INCANTO

1.  Il pubblico incanto, risulta articolato in due lotti, aventi ad oggetto l’acquisto e posa in opera di n. 1 Cartella clinica informatizzata per anestesia e n. 1 Sistema doppler, da destinare all’U.O. di 3^ Anestesia e Rianimazione del P.O. Civico.

LOTTO N. 1

Cartella clinica informatizzata per anestesia;

Importo complessivo a base di gara  €. 51.600,00  oltre IVA;

CIG N. 489792;

LOTTO N. 2

n. 1 Doppler portatile;

Importo complessivo a base di gara €. 15.900,00 oltre IVA;

Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne delle attrezzature  entro e non oltre il termine di giorni sessanta, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Entro il superiore termine dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione e la messa in funzione delle apparecchiature.

2. La consegna dovrà essere effettuata presso l’Unità Operativa cui le attrezzature sono destinate previo accordo con il Responsabile Dott. Fabbri; gli specifici locali verranno compiutamente individuati nell’ordine di esecuzione della fornitura.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

6. La consegna ed il montaggio delle attrezzature dovranno avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

7. L’Amministrazione appaltante accerterà che le attrezzature siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

Art. 3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. 1.Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal DUVRI a carico dell’ARNAS, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dell’esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti dal DUVRI che derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura.

Art. 4

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutte i materiali oggetto dell’incanto sono soggetti a collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

-	verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all’ordine d’acquisto;

-	 verifica del corretto funzionamento dell’ apparecchiatura fornita;

-	verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;

-	verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature fornite;

I manuali d’uso in lingua italiana, il supporto informatico e/o cartaceo per ogni dispositivo medico dei manuali tecnici, con annessi schemi elettrici ed elettronici ecc.. dovranno essere forniti già in sede di presentazione delle offerte a pena d’esclusione per come previsto dal bando.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla  c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo delle attrezzature.

Art. 5

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

2. Garanzia: l’impresa garantisce il perfetto funzionamento delle apparecchiature per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;

Si precisa, che l’incertezza sulla causa che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4. Restano, altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l’intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art. 6

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.  Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni sessanta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 5% del valore dei beni oggetto dell’ordine inevaso per tempo.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

Art. 7

FINANZIAMENTO, EFFICACIA E PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L’appalto è finanziato con fondi ex art. 20 L.67/88 .

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda, e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art.  8

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.  9

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.  10

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

§	le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n.2440;

§	il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

§	il D.Lgvo n. 163/06.;

§	le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

Il Direttore Generale

__________________

La ditta obbligata

________________________

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata

LOTTO N. 1

N. 1 Cartella Clinica Informatizzata per Anestesia

A fronte della complessità crescente dell’attività Anestesiologica e dell’evoluzione tecnologica in atto della Sanità, il Servizio di Anestesia manifesta l’esigenza di dotarsi di un sistema informativo in grado di fornire una soluzione adeguata alla gestione della cartella clinica anestesiologica ed alla registrazione dei dati di monitoraggio;

I benefici ricercati con l’informatizzazione del Servizio di Anestesia mediante l’implementazione di un nuovo sistema informativo dedicato a tale scopo, si possono facilmente individuare nella:

Ø	maggiore integrazione dei dati clinici disponibili in cartella;

Ø	ottimizzazione di processi standardizzati nella gestione clinica del paziente;

Ø	riduzione degli errori dovuti ad una gestione manuale del dato clinico;

Ø	archiviazione elettronica delle cartelle cliniche con possibilità di facile estrazione dati per finalità cliniche ed amministrative

Ø	valutazione continua della performance e dell’efficienza della conduzione anestesiologica.

A tal fine si richiede un sistema di registrazione automatica della cartella anestesiologica per i sistemi di monitoraggio da sala operatoria che consenta di registrare automaticamente dal monitoraggio e dal sistema d’anestesia i parametri rilevati.

Dovrà permettere di inserire tutti i dati relativi alla procedura anestesiologica (dati paziente, personale, farmaci, etc.) e quindi documentare sul monitor e stampare su carta la cartella d’anestesia

Per la realizzazione di tale soluzione si preferisce un sistema in grado di gestire completamente l’intero processo anestesiologico, con l’obiettivo di avere il pieno controllo e la piena amministrazione del caso, sia da un punto di vista clinico che gestionale. Deve essere possibile un approccio modulare continuando a garantire la continuità del flusso di dati. Pertanto pur richiedendo un sistema che sia in grado di gestire la visita preoperatoria, in questa fase si desidera concentrarsi sulla fase intraoperatoria, richiedendo un sistema con le seguenti caratteristiche:

·	deve essere stato sviluppato per un utilizzo della funzionalità touchscreen;

·	devono essere forniti n. 2 PC medicali touchscreen uno per ciascuna delle due sale operatorie;

·	registrare automaticamente on-line i valori dei parametri provenienti dai dispositivi (monitor, ventilatore) interfacciati con il sistema presente in sala ( Zeus Draeger );

·	potersi interfacciare con qualsiasi tipo di dispositivo, di qualsiasi marca, purché questo sia interfacciabile con sistemi informatici;

·	consentire l’inserimento di tutti i dati relativi alla procedura anestesiologica (dati paziente, personale, farmaci, etc.);

·	consentire l’integrazione di sistemi di codifica  ICD9CM

·	poter essere utilizzato con eventuali sistemi scanner per codici a barre;

·	avere dei tasti di accesso rapido ad alcune funzioni definite dall’utente es. Farmaci, emergenza, ...

·	avere una schermata dove poter visualizzare contestualmente i trend relativi ai parametri emodinamici, gli eventi e le somministrazioni farmacologiche effettuate ed in corso;

·	poter implementare Score clinici;

·	avere cartelle differenti a seconda delle sale o della tipologia di anestesia (es. Generale o Locoregionale)

·	consentire la defizione di valori di default, nelle varie schermate che si desidera precompilare, anche a livello farmacologico;

·	consentire la definizione di task-list direttamente nell’interfaccia utente, per poter guidare l’utilizzatore attraverso i passi fondamentali del percorso.

Il sistema deve avere inoltre le seguenti caratteristiche generali:

·	architettura client –server a tre livelli con interfaccia web .

·	Possibilità di interfacciamento bidirezionale con altri sistemi informatici, mediante viste su database o sistema di messaggistica HL7.

·	Possibilità di accesso remoto RAS o VPN per funzioni di controllo o manutentive.

·	accesso al sistema protetto da password e che tenga traccia degli accessi avvenuti e delle operazioni effettuate.

·	Consentire la stampa su carta ed in .pdf delle cartella d’anestesia;

·	rivisualizzare e ristampare le cartelle anestesiologiche archiviate, anche alla chiusura del caso paziente;

·	sistema configurabile sulla base delle esigenze degli utenti .

·	configuratore dedicato all’applicativo che non necessita di conoscenze di programmazione; il configuratore deve permettere di visualizzare le modifiche apportate prima di renderle operative sul sistema;

·	poter disegnare liberamente l’aspetto grafico (posizione, colore, dimensioni) di ogni finestra dell’applicativo;

·	possibilità di configurare schermate in grado di contenere dati di differente tipologia: testo libero, scelta a tendina, controllo, ...

·	possibilità di definire campi obbligatori.

·	Interfaccia utente di facile utilizzo, pensata per un utilizzo touch screen

·	Marcatura CE in conformità alla direttiva 93/42/CEE

·	Costruito con un’architettura su tre livelli: livello dati, livello applicazione, livello presentazione. Il sistema risulta pertanto completamente indipendente dal tipo di database utilizzato.

·	La fornitura deve prevedere un sistema completo di Hw e Sw  per gestire una sala operatoria ed una postazione di consultazione e stampa della cartella anestesiologica , nonché comprendere il costo d’interfacciamento del ventilatore polmonare e del monitor dei parametri vitali attualmente installato .

| GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITA’ |
| --- |
| P.1 – CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVE (PUNTI 15) PUNTEGGI |
| · Sedi uffici e strutture tecniche delle ditte partecipanti dislocate: a) Nel comune di residenza della stazione appaltante (Punti 3) b) Nella provincia (Punti 2) c) Nella regione (Punti 1,5) d) Nello stato (Punti 1) e) Extranazionali (Punti 0,5) | 3 |
| · Certificazione professionali, da allegarsi in copia, sui sistemi hardware e software di sistema, database ed application server il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula (n. persone certificate ditta/n. max persone certificate) | 3 |
| · Esperienza del personale addetto ai servizi di assistenza e manutenzione sui moduli del sistema informativo calcolato sulla scorta dei curricula del personale addetto ai servizi di che trattasi, da allegarsi in copia. Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: (n. anni di esperienza totale ditta offerente/n. max anni di esperienza offerto) | 6 |
| · Realizzazione di progetti analoghi per un importo almeno pari alla base d’asta. Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: (fatturato progetti analoghi ditta/fatturato progetti analoghi max) x 2 + (numero di posti letto totale delle Aziende Ospedaliere appaltanti/numero posti letto max) x2) | 2 |
| · Possesso certificazione ISO9001 | 1 |
| P.2 QUALITA’ DEL PROGETTO TECNICO ( 40 PUNTI) |
| · Caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti software offerti in termini di: adeguatezza, accuratezza, interoperabilità, sicurezza, affidabilità, manutenibilità, portabilità, giuste linee guida sulla qualità dei prodotti ICT del CNIPA. | 12 |
| · Caratteristiche tecniche dell’hardware offerto e numero di server e client. | 6 |
| · Utilizzo di touch screen quale interfaccia per l’utilizzo del software | 4 |
| · Cronoprogramma | 2 |
| · Facilità d’uso, flessibilità ed innovazione | 8 |
| · Elementi migliorativi tecnico funzionali rispetto a quanto descritte nel capitolato. Ali elementi devono essere espressamente specificati in un apposita scheda riassuntiva, descrittiva ed esplicativa. | 4 |
| · Piano di formazione | 4 |
| P.3 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE(PUNTI 5) |
| · Verranno valutate le migliorie su Livelli di servizio offerti sui tempi di risoluzione: Severità 1 (blocco dell’intero sistema)- punti 4x Tempo di risoluzione minimo/Tempo di risoluzione offerto. Severità 2 (blocco di una o piu’ funzionalità del software e/o dell’hardware) – punti 2x Tempo di risoluzione minimo/Tempo di risoluzione offerto. Severità 3 (richiesta di assistenza degli utenti) – punti 2x Tempo minimo/Tempo offerto | 5 |
| TOTALE PUNTI | 60 |

LOTTO N. 2

N. 1 sistema doppler portatile.

Per lo studio dei distretti intracranici, extracranici, periferici e microvascolari.

Computerizzato, con sistema operativo Micriosoft Windows XP;

Scheda doppler con frequenze da 1 a 16 MHz. In modalità PW/CW, ad un canale, ampliabile a due canali simultanei;

Doppler pulsato con tutte le sonde;

Registrazione del segnale Doppler da 64 profondità consecutive per sonda (64 gates) fornendola visualizzazione M-Mode con selezione della profondità di analisi dello spettro direttamente su display;

Display simultaneo fino a 8 spettri, con profondità differente, selezionabile dal display M-Mode;

Visualizzazione dei dati sul monitor;

Gestione via Touch- screen, tastiera e remote control;

Visualizzazione contemporanea di un numero illimitato di esami con possibilità di replay di ciascun esame. Esportazione dello stesso con visualizzazione sul referto;

Portatile, dotato di tastiera alfanumerica, monitor TFT 15” a colori touch screen, sistema di archiviziane incorporato su disco fisso 60 GB, processore Pentium M, RAM 512 MB CD – RW/DVD – RW esterno, casse audio incorporate.

Possibilità di trasferire dati ed immagini ad un PC esterno via rete, via rete Ethernet, con formato dei file compatibili con Windows e Office;

Uscite analogiche del segnale Doppler;

Software per il monitoraggio degli eventi emboli su più gate, disponibile per tutte le sonde e possibilità di software per la valutazione della reattività vasomotoria;

Marchio CE;

Alimentazione elettrica 230 Vac. 50 Hz;

La fornitura deve comprendere: l’unità digitale a 1 canale portatile, ampliabile a 2 canali, con unità di acquisizione incorporata, monitor incorporato a 15” a colori touch screen, tastiera, stampante, sistema operativo Window XP, n. 1 sonda PW 2 MHz, n. 1 sonda PW/CW da 8 MHz, software TCD dedicato per analisi in frequenza (FFT), sw monitoraggio unilaterale, sw extracranico, sw periferico.