SCHEDA TECNICA

BIOIMPEDENZIOMETRO PER L’U.O. DI NEFROLOGIA PEDIATRICA

Sistema di misurazione della Bioimpedenza (BIA)in eta’ pediatrica:

- Impedenziometro digitale multifrequenza per la misura dell’impedenza elettrica (Z) del corpo umano mediante l’analisi Vettoriale BIVA (Bio Impedance Vector Analysis) per valutare tramite le misure di Resistenza e Reattanza, lo stato di idratazione e nutrizione del soggetto con range di valutazione che comprenda l’eta’ pediatrica

- Sensore start-up che fornisce stime complete di composizione corporea e parametri correlati

- TBW-Acqua  corporea totale in kg e %

- ECW-Acqua extracellulare in litri e%

- FM- Massa grassa in kg e %

- FFM- Massa magra in kg e %

- BMI- Indice di massa corporea

- BMR-Metaolismo basale in kcal

- Funzione automatica di calcolo della perdita ponderale tramite impostazione della % ideale di FM

- Tabella dei parametri di normalita’ per eta’ e sesso (range di valutazione che comprende l’eta’ pediatrica)

- Tabelle di consumo calorico per attivita’ sportiva calcolati base alla FFM rilevata

- Accessori in dotazione

- Cavo paziente tetra-polare, batterie ricaricabili, caricabatteria, elettrodi, applicativo software dedicato, manuali d’uso ,contenitore

- Garanzia :di almeno 1 anno

- Certificato CE

- Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni non superiori a 30x30 cm

- Peso sensore :inferiore a 1kg

- Corrente :generatore ad onda quadra ,intensita’ 400uA

- Frequenza :5-50-100 kHz- RANGE DI MISURA 0-999 Ohm

- Display LCD

- Alimentazione e autonomia :alimentazione a batterie ricaricabili NiMH,durata almeno 3 ore in uso continuo