SCHEDA TECNICA

CENTRIFUGA DA BANCO

Capacita’:almeno 4x250 ml

Velocita’ massima: almeno 10.000 rpm

Gravita’ massima: almeno 4,5 g con rotore basculante

Controllo della centrifugazione con microprocessore

10 diverse rampe di accelerazione

10 diverse rampe di accelerazione

Timer da 1 minuto a 60 minuti

n. 2 rotori basculanti (di cui uno di riserva) completi di adattatori per ospitare provette da 3-6-9 ml

Coperchio con chiusura soft-touch

Riconoscimento automatico del rotore e rivelamento squilibrio

Campo di temperatura da – 5° C a 30° C

Rapido pre-raffreddamento con mantenimento della temperatura impostata anche con centrifuga non in uso

Garanzia due anni full risk (comprensiva di tutte le manutenzioni preventive e correttive e dei pezzi di ricambio)

Uso di rotori ad angolo fisso

Alimentazione a 22° Volts monofase

Sistema di bloccaggio del coperchio con rotore in movimento con dispositivo di apertura manuale in caso di mancata energia elettrica

Comprensiva di cestelli e porta provette

Marcature CE

Manuale d’uso in italiano

Manuale di service completo di lista di ricambio

Al fine di garantire e controllare la qualità dell’intero processore saranno a carico della ditta aggiudicataria:

messa a punto dei protocolli di lavorazione di tutte le fasi del processo di produzione saranno a carico della aggiudicataria

formazione in loco del personale addetto