REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI  CIVICO G. DI CRISTINA E BENFRATELLI

PALERMO

Sede legale: Piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo

ALLEGATO TECNICO

N. 5

LIMITI DI IGIENE AMBIENTALE

LIMITI DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

ARIA AMBIENTE

Valori di Riferimento

Al	POLVERI SOSPESE

Aspirazione e raccolta su filtro 0,45um

Valutazione visuale                                                                           Assenza

Misura per via gravimetrica                                                                           < 100 ug/Nm3

Misura della riflettenza                                                                                -----------------

A2	CARICA MICROBICA

Aspirazione a raccolta su filtro 0,45um sterile

Test microbiologico :		                                                      	<600 UFC/m3

BAGNI

Valori di Riferimento

Doppia serie di prelievi al centro e negli angoli

B1	POLVERI E RESIDUI VARI

Asportazione con tampone umido

Valutazione visuale	                                                                                       Assenza

Misura per via gravimetrica                                                               	<50mg/m2

Misura della riflettenza                                                                           -------------------------

B2	CARICA MICROBICA

Prelievo per contatto su maniglie e superfici esclusi i pavimenti

Test microbiologico:	                                                                  <250 UFC,/24 cm2

PAVIMENTI CERATI

Doppia serie di prelievi al centro e negli angoli                                  Valori di riferimento

Cl	ECCESSO DI CERA E SOSTANZE VARIE

Valutazione visuale degli aloni eccessivi                                                   Assenza

Asportazione con tampone impregnato di tricloroetano :

Valutazione visuale                                                                                     Assenza

Misura per via gravimetrica

(% polvere contenuta nella cera)                                                                     <7%

Misura della riflettenza                                                                            ------------------

C2	POLVERI DEPOSITATE E PARTICOLATO VARIO

Asportazione con tampone umido

Valutazione visuale                                                                                    Assente

Misura per via gravimetrica                                                                         < 50 mg/mq

Misura della riflettenza                                                                           ---------------------

C3	BRILLANTEZZA

Verifica visuale                                                                                          Presenza

Misura della riflettenza                                                                             ----------------

C4	CARICA MICROBICA ( esclusa le zone ad alto calpestio )

Prelievo per contatto

Test microbiologico :                                                                   < 500 UFC/ 24 cm2

C5	Uso corretto delle macchine e adeguate tecniche operative:

Spazzole Pulite                                                  	                                       SI

-% ottimali di miscelazione dei componenti	                                                  SI

- deceratura                                                                                                  SI

LAMPADE E LAMPADARI

Valori di Riferimento

Ll	RESIDUI DI SOSTANZE VARIE

Verifica visuale della presenza di aloni	                                                        Assenza

L2	POLVERI E SOSTANZE VARIE DEPOSITATE

Verifica visuale	                                                                                         Assenza

Asportazione con tampone umido

Valutazione visuale	                                                                                          Assenza

Misura per via gravimetrica                                                               	<50 mg/m2

Misura della riflettenza                                                                         ----------------------------

L3	SOSTANZE ORGANICHE

Spray test

Valutazione visuale della bagnalità	                                                        Positiva

L4	CARICA MICROBICA

Prelievo per contatto

Test microbiologico :	                                                                     <250 UFC/24 cm2

ATTREZZATURE

Valori di Riferimento

M1	RESIDUI DI SOSTANZE VARIE

Verifica visuale:presenza di aloni                                                            Assenza

presenza di residui di cibo                                                                       Assenza

M2 POLVERI E SOSTANZE VARIE DEPOSITATE

Verifica visuale                                                                                       Assenza

Asportazione con tampone umido

Valutazione visuale                                                                                   Assenza

Misura per via gravimetrica                                                                       < 50 mg/mq

Misura della riflettenza                                                                             ---------------------

M3 SOSTANZE ORGANICHE

Spray test

Valutazione visuale della bagnalità                                                           Positiva

Asportazione con tampone etereo                                                            Assenza

M4 CARICA MICROBICA

Prelievo per contatto

Test microbiologico:	                                                         <250 UFC/24 cm2

PAVIMENTI NON CERATI

Trattati con prodotti privi di solventi e oli

Doppia serie di prelievi : al centro e negli angoli

Valori di Riferimento

PI	RESIDUI DI SOSTANZE VARIE

Verifica visuale della presenza di aloni e residui

di polvere agglomerata sopra e sotto gli arredi

negli angoli tra parete e pavimento                                                                     Assenza

P2	POLVERI DEPOSITATE E PARTICOLATO VARIO

Verifica visuale                                                                                                    Assenza

Asportazione con tampone umido

Misura per via gravimetrica                                                                                  < 50 mg/mq

Misura della riflettenza                                                                                           --------------

P3		SOSTANZE ORGANICHE

Spray test

Valutazione visuale della bagnabilità                                                                     Positiva

P4	CARICA MICROBICA

Prelievo per contatto

Test microbiologico :	                                                                        <500 UFC/24 cm2

TAVOLI

Valori di Riferimento

Ti	Asportazione con tampone umido

Valutazione visuale	                                                                                    Assenza

Misura per via gravimetrica                                                                	< 10 mg/m2

Misura della riflettenza                                                                              -----------------

T2	CARICA MICROBICA

prelievo per contatto

Test microbiologico :	                                                                      <250 UFC/24 cm2

VETRI

Valori di Riferimento

V1	RESIDUI DI SOSTANZE VARIE

Valutazione visuale della presenza

di aloni	                                                                                                    Assenza

V2	POLVERI E SOSTANZE VARIE DEPOSITATE

Valutazione visuale	                                                                                         Assenza

Asportazione con tampone umido

Valutazione visuale                                                                                           Assenza

Misura per via gravimetrica	                                                                   <50 mg/m2

Misura della riflettenza                                                                                     ---------------

V3	SOSTANZE ORGANICHE

Spray test

Valutazione visuale della bagnabilità	                                                           Positiva

V4	CARICA MICROBICA

Prelievo per contatto

Test microbiologico :	                                                                      <250 UFC/24 cm2

ZERBINI

Z1	POLVERI E MATERIALE DIVERSO                                       Valori di riferimento

Verifica qualitativa per scuotimento                                                         Assenza

Aspirazione e raccolta su filtri 0,45 um

Valutazione visuale

(materiale grossolano )                                                                              Assenza

Misura per via gravimetrica                                                                      < 400 mg/mq

N.B.	Tutti i limiti riferiti alla carica microbica sono validi se determinati entro un'ora dalle pulizie.

I valori di riferimento della riflettanza vanno concordati in funzione del materiale e del colore del pavimento attribuendo il valore massimo (espresso in GLOS ) alla superficie dopo una corretta pulizia e applicando a questo valore una tolleranza del 5%.

In caso di necessità si eseguiranno test sulla Radioattività.

LIMITI DI RIFERIMENTO MICROBIOLOGICI TAMPONI

| TAMPONI | CBT UFC/cm2 | COLIFORMI TOTALI UFC/cm2 | STAFILOCOCCO AUREO Ufc/cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambientali: superfici ed attrezzature pulite | < 50 limite ottimale < 50 ufc/cm2 < 100 limite accettabilità | < 5 limite ottimale < 5 ufc/cm2 < 10 limite accettabilità |  |
| Mani personale |  |  | < 10 ufc/cm2 |